## Slide 1
Zabezpečovací zařízení
v1.0
zpracoval: Jan Potužák

## Slide 2
Návrh elektronického zabezpečovacího systému (dále jen EZS) je v základu stejný pro různé druhy objektů. EZS se liší především počtem detektorů, které střeží hlídané prostory.
Jednotlivé prvky EZS:
Ústředna
Klávesnice
Detektor / detektory
Siréna
5. („Klíčenka“)

## Slide 3
Ústředna – hlavní část EZS – může v ní být zabudován GSM komunikátor, což je zařízení, které uživatelům (4 až 8) při poplachu zašle SMS zprávy s popisem události a prozvoní je. Díky GSM komunikátoru je také možné systém na dálku ovládat.
Klávesnice – slouží pro ovládání a nastavování ústředny. Je zcela oddělená od ústředny. Při jejím zničení pachatelem nedojde k poškození EZS, ale dojde k vyvolání poplachu.
Detektor / detektory – podle možných rizik napadení se instalují do střežených místností detektory. Druhy detektorů:
    Detektory pohybu PIR (pasivní IR detektory)
    Detektory otevření dveří
    Detektory tříštění skla
    Detektory kouře a plynu
4. Siréna – aktivuje se při poplachu
    Vnitřní
    Vnější
5. Klíčenka – slouží k dálkovému vládání (jako dálkové zamykání osobního automobilu)
Typy ochran pomocí EZS – prostorová (detektory pohybu) a plášťová (detektory otevření dveří, tříštění skla). Lze je kombinovat.
  Minimální konfigurace EZS:
  ústředna, klávesnice, detektor

## Slide 4
Jablotron - ČR
Vlastnosti | OASiS 868 MHz | PROFI 433 MHz
bezdrátový | X | X
může hlásit vloupání, požár | X | X
ovládání spotřebičů na dálku, řízení topení, zapínání spotřebičů detektorem pohybu, detektorem otevření nebo dálkovým ovladačem | X | X
detektory | pohybové se zabudovanou kamerou | pohybové
ovládání mobilním telef. | X | X
klíčenka | X | NE
počet detektorů / prvků | až 50 | až 32
komunikace | krypto – větší než 100 m (není třeba antén na povrchu) | krypto – až 100 m (antény na povrchu)
napájení | lithiové baterie – životnost cca 3 roky | alkalické baterie – životnost cca 1 rok

## Slide 5
Vlastnosti | OASiS 868 MHz | PROFI 433 MHz
nastavení ZS | PC + USB / internet | PC + USB / internet
certifikace | ČSN EN 50131-1 do stupně 2 (nízká až střední rizika) | ČSN EN 50131-1 do stupně 2 (nízká až střední rizika)
monitoring | Reportování až 8 uživatelům formou SMS o poplachu a také o příchodu / odchodu ostatních uživatelů | Reportování až 8 uživatelům formou SMS o poplachu a také o příchodu / odchodu ostatních uživatelů
Na prvky zabezpečovacího systému je při prokázané montáži certifikovaným technikem poskytována záruka 2 roky a prodloužení doby bezplatné opravy výrobku v servisu Jablotron na 5 let.
Bez montáže certifik. technikem nebude zabezpečovací systém akceptován pojišťovnou.

## Slide 6
DSC - Kanada
Vlastnosti | Alexor 433 MHz | Power 1616 433 MHz
Bezdrátový | X | X
může hlásit požár | X | X
ovládání spotřebičů na dálku, řízení topení, zapínání spotřebičů detektorem pohybu, detektorem otevření nebo dálkovým ovladačem | NE | NE
detektory | pohybové | pohybové
ovládání mobilním telef. | NE | NE
klíčenka | max 16 kusů | Max 16 kusů
počet detektorů / prvků | až 32 | až 32
komunikace | Krypto | Krypto
napájení | hermeticky uzavřený olověný akumulátor | hermeticky uzavřený olověný akumulátor
siréna | Bezdrátová ze sady | Drátová (možno i od jiného výrobce)
nastavení ZS | PC-Link | PC-Link
certifikace |  | 
monitoring | Reportování až 4 uživatelům formou SMS o poplachu | Reportování až 4 uživatelům formou SMS o poplachu

## Slide 7
Siemens - SRN
Vlastnosti | Sintony 60 | 
Bezdrátový | X | 
může hlásit požár | X | 
ovládání spotřebičů na dálku, řízení topení, zapínání spotřebičů detektorem pohybu, detektorem otevření nebo dálkovým ovladačem | NE | 
detektory | Pohybové | 
ovládání mobilním telef. | NE | 
klíčenka | Jen se čtečkou IAR6-30 | 
počet detektorů / prvků | Max 16 | 
komunikace | Krypto | 
napájení | hermeticky uzavřený olověný akumulátor | 
siréna | Pouze vnitřní, venkovní se pro tento systém nevyrábí | 
nastavení ZS |  | 
certifikace |  | 
monitoring | Jen s modulem GSM mini | 

## Slide 8
A nakonec ….
Atrapy bezpečnostních systémů
nízká cena
vysoká účinnost (?)
není nutná instalace rozvodů
nízké nároky na montáž prvků
zabránění prvotním škodám při vloupání (jen aby….)
A na závěr porovnání cen:
Pozn.: Ceny jsou stanoveny pro sestavu:
  1 ks ústředny / případně kit
  1 ks klávesnice (není-li součástí kitu)
  4 ks PIR detektoru (pasivní IR pohybové čidlo) není-li součástí kitu
  1ks magnetického kontaktu (montáž na dveře) není-li součástí kitu
  1 ks siréna
 | Jablotron - PROFI 433 MHz | Jablotron - OASiS 868 MHz | DSC – Alexor | DSC - Power 1616 | Siemens - Sintony 60
Přibližná cena s DPH | 20429,- Kč | 27042,- Kč | 25218,- Kč | 22409,- Kč | 35150,- Kč
Atrapy | 2016,- Kč 3x kamera 1x siréna 4x PIR detektor |  | Je nutno počítat s dodatečnými náklady na záložní akumulátor a zbudování přípojky 230 V, 50Hz |  |